苏州国家高新技术产 业 开 发 区 管理委员会

苏州市虎丘区人民政府

苏高新管[2008]8号

━━━━━━━━━━━━ ★ ━━━━━━━━━━━

关于印发《苏州高新区、虎丘区

桥梁检测和维修管理办法》的通知

各室、局，各分区（科技城）管委会，各镇（街道）人民政府（办事处），各公司，各有关单位：

经管委会、区政府研究同意，现将《苏州高新区、虎丘区桥梁检测和维修管理办法》印发给你们，请遵照执行。

苏州国家高新技术产业开发区管理委员会

苏州市虎丘区人民政府

二OO八年一月三日

主题词：桥梁  检测  维修  管理  办法

签发：王跃山										校对：朱彬峰

苏州高新区、虎丘区桥梁检测和养护维修管理办法

第一章	总  则

第一条  为加强苏州高新区、虎丘区桥梁的检测和养护维修管理，确保区域内桥梁的完好、安全和通畅，充分发挥桥梁的功能，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，结合辖区桥梁的实际情况，制定本管理办法（以下简称《办法》）。

第二条  苏州高新区、虎丘区交通旅游局负责本行政区域内受控桥梁检测和养护维修活动的管理、监督、指导及协调工作（以下简称“区主管部门”）。区主管部门设置专职桥梁养护工程师一人，乡镇、街道（分区）各级管理机构都要设置专职（或兼职）桥梁养护工程师（或技术员）一人，保持桥梁养护技术人员的相对稳定，经常监督检查桥梁的养护管理情况。

第三条  各级桥梁养护工程师（或技术员）应认真执行《中华人民共和国公路法》、《公路桥梁养护管理工作制度》、《公路养护技术规范》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等有关桥梁检测和养护维修的标准和规定，切实掌握桥梁的技术状况，保障桥梁正常使用。

第四条  本办法适用于苏州高新区、虎丘区公路、市政道路以及乡镇、街道（分区）道路的桥梁检测和养护维修工作。

- 桥梁养护分级负责制度

第五条  桥梁养护实行二级负责制：

1.乡镇、街道（分区）管理机构设专职（或兼职）桥梁养护工程师（或技术员）。

2.区主管部门设专职桥梁养护工程师。

第六条  乡镇、街道（分区）级专职桥梁养护人员职责：

1.主持辖区内桥梁（涵、隧道）的经常性检查，并详尽记录检查结果。

2.根据经常性检查结果，负责向区级专职桥梁养护工程师和本乡镇、街道（分区）段主管领导报告三类以上桥梁的病害状况。

3.负责主持辖区内桥（涵、隧道）小修保养和抗灾抢险工作，考核桥梁养护质量，及时上报辖区的桥梁（涵洞、隧道）受自然灾害和其他因素损坏的情况。

4.提出辖区内桥梁（涵、隧道）小修保养年度工作计划。

5.负责辖区内桥梁养护大、中、小修、改善工程计划的落实和工程施工的监督、检查和质量控制。

6.协助区级专职桥梁养护工程师作定期检查。

第七条  区级专职桥梁养护工程师职责：

1.主持区属桥梁（涵、隧道）的经常性检查，并详尽记录检查结果。

2.制定、安排桥梁年度定期检查计划，组织实施区内桥梁养护的定期检查，以及桥梁受各种自然灾害、人为损害情况的检查，并按规定提出检查报告。

3.根据上述检查结果，提出桥梁检测和养护维修、改善方案和对策措施。

4.提出年度需作特殊检测桥梁的申请报告，说明需要检测的部位和原因。

5.提出辖区内桥梁养护大、中、小修、改善工程项目年度计划。

6.负责桥梁养护大、中、小修、工程计划的落实和工程施工的监督、检查和质量控制。

7.组织桥梁大、中、小修，改善工程的中间检查和竣工验收。

8.参与辖区内桥梁新、改建工程的竣工验收。

9.审核辖区内桥梁（涵、隧道）小修保养年度计划。

10.监督、检查乡镇、街道（分区）管理机构的桥梁保养工作情况。

11.协助实施辖区内桥梁的特殊检查工作。

12.负责辖区内桥梁技术档案的补充、完善和保密工作，定期对辖区内桥梁技术状况作出综合评价与分析。

第三章	桥梁检查制度

第八条  桥梁检查分经常性检查、定期检查和特殊检查。

第九条  经常性检查以直接目测为主，配合简单工具量测，一般可和桥梁的小修保养工作结合进行。

第十条  经常性检查的项目和内容：

1.桥面是否平整，有无损坏；

2.桥面泄水管是否损坏、堵塞；

3.桥面是否清洁，有无杂物堆积，杂草生长、蔓延；

4.栏杆扶手、引道护栏是否断裂、撞坏、锈蚀；

5.伸缩缝是否填塞、破损、失效；

6.锥坡、翼墙有无开裂、坍塌、沉陷；

7.交通信号、标志、照明设施是否完好；

8.其他显而易见的损坏（病害）。

第十一条  经常检查要如实记录，填写“桥梁经常性检查记录表”（见表一）。当存在有三类桥梁技术状况的病害时，主管部门提出定期检测计划。

第十二条  定期检查以目测结合仪器检查为主，对桥梁各部分进行详细检查，一般安排在有利于检查的气候条件下进行。

第十三条  定期检查的时间根据桥梁的不同情况规定为：

1.新建桥梁竣工接养一年后；

2.一般桥梁检查周期为三年，也可视桥梁具体技术状况每一至五年检查一次。

3.根据下级桥梁养护技术人员的报告，病害在三类以上的桥梁，应安排定期检查。

（桥梁技术状况分类评定标准见附录）

桥梁经常性检查记录表

单位                                                             表一

| 桥梁名称 |  | 路线名称 |  | 桥位桩号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 检 查 情 况 | 处 理 意 见 |
| 桥面铺装 |  |  |
| 泄 水 管 |  |  |
| 桥面清洁 |  |  |
| 栏杆、扶手 |  |  |
| 伸 缩 缝 |  |  |
| 锥 坡 |  |  |
| 交通信号、标志 照明、灯柱 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 检查人记录 |  | 检查负责人 |  |

第十四条  专职桥梁养护工程师在每次实施定期检查前，要认真查阅所检查桥梁的技术资料以及上次定期检查报告，以便有充分的准备和做对比分析。

第十五条  桥梁定期检查应按规范程序进行，检查的项目和内容有：

1.桥面铺装：是否有坑槽、开裂、车辙、松散、不平、桥头跳车现象等；

2.人行道、栏杆：人行道有无开裂、断裂、缺损；栏杆是否松动、撞坏、锈蚀和变形等；

3.伸缩缝：是否破损、结构脱落、淤塞、填料凹凸，跳车、漏水等；

4.排水设施（防水层）：桥面横坡、纵坡是否顺适，有无积水；泄水管有无损坏、堵塞、泄水能力情况；防水层是否工作正常，有无渗水现象等。

5.上部结构：

（1）梁式结构：主梁支点、跨中、变截面处有无开裂，最大裂缝值；梁体表面有无空洞、蜂窝、麻面、剥落、露筋，有无局部渗水，横隔板是否开裂、焊缝是否断裂；钢结构锈蚀情况、变形情况等。

（2）污工拱桥：主拱圈是否开裂、渗水、砂浆松动、脱落、变形、拱脚是否开裂；腹拱是否变形、错位；立墙、立柱有无开裂、脱落；侧墙有无鼓肚、外倾等。

（3）双曲拱桥：拱脚有无压裂；拱肋1／4处、3／4处、顶部是否开裂、破损、露筋、锈蚀；拱肋与拱波结合处是否开裂；波间砂浆是否脱落、松散；横隔联系是否开裂、破损等。

6.支座：位移是否正常；橡胶支座是否老化、变形；钢板滑动支座是否锈蚀、干涩；各种支座固定端是否松动、剪断、开裂等。

7.桥墩：墩身是否开裂，局部外鼓，表面风化、剥落、空洞，露筋；是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞损坏情况等。

8.桥台：是否开裂、破损，台背填土是否有裂缝、挤压、受冲刷等情况。

9.翼墙：是否开裂，有无前倾、变形等。

10.锥坡：是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑移等。

11.照明：桥上照明情况是否正常等。

12.河床及调治构造物：河床是否变迁；有无漂浮物堵塞河道。

13.调治构造物是否发挥正常作用，有无损坏、水毁等。

14.定期检查中，无论检查哪个部分，都要察看它的清洁情况，连同病害一起记录下来。

15.定期检查中，发现三类以上的病害以及难以判明原因和程度的病害都应拍照记录在案。

第十六条  定期检查的外业完成后，专职桥梁养护工程师应按下列要求写出检查报告：

1.概述检查的背景、组织工作过程；

2.整理、填写“桥梁定期检查记录表”（见表二）；

3.填写定期检查附录说明。检查中发现的四类以上的破坏、新发现的三类以上的破坏以及难以判明损坏原因和程度的病害，都要作出附录说明，并附上照片。附录说明应加以编号。（见表三）

第十七条  专职桥梁养护工程师应根据定期检查结果，评定桥梁的技术状况。报送本管理机构主管领导。技术状况评定按下列表式进行（见表四）

桥梁定期检查记录表

单位                                                             表二

| 桥 名 |  | 路线 名称 |  | 起止 桩号 |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥 长 |  | 上部结构型式 |  | 最大跨径 | 气候 |  |  |
| 项 目 | 病害 部位 | 病害情况 （性质、数量、程度） | 处理意见 |
| 桥面铺装 |  |  |  |  |  |  |
| 人行道、栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 伸 缩 缝 |  |  |  |  |  |  |
| 排水设施 （防水层） |  |  |  |  |  |  |
| 上部结构 |  |  |  |  |  |  |
| 支 座 |  |  |  |  |  |  |
| 桥 墩 |  |  |  |  |  |  |
| 桥 台 |  |  |  |  |  |  |
| 翼 墙 |  |  |  |  |  |  |
| 锥 坡 |  |  |  |  |  |  |
| 桥上照明 |  |  |  |  |  |  |
| 有关调治构造物 |  |  |  |  |  |  |
| 河床 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 下次定期检查单位安排 |  |  |  |  |  |

记录人：                                     检查负责人：

桥梁定期检查附录说明

单位                                                             表三

| 桥 名 |  | 损坏部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 损坏程度 与 原 因 初步分析 |  |  |  |
| （附照片） |

检查负责人：

桥梁技术现状评定表

单位                                                               表四

| 桥名 |  | 路线名称 |  | 起止桩号 |  | 评定时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥长 |  | 上部结构形式 |  | 最大跨径 |  |
| 项 目 | 类 别 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 墩 台 |  |  |  |  |
| 支 座 |  |  |  |  |
| 砖石混凝土 上部结构 |  |  |  |  |
| 钢结构构件 |  |  |  |  |
| 木桥各部构件 |  |  |  |  |
| 栏杆人行道 |  |  |  |  |
| 载重能力 |  |  |  |  |

注：（1）填写类别时，以*号为标记；

（2）表中1~4类按《公路养护技术规范》的桥梁病害分类表进行分类。

第十八条  定期检查后，专职桥梁养护工程师应即通知乡镇、街道（分区）管理机构，对二类以下的桥梁进行针对性、预防性小修保养。对三类桥梁应提出大、中修方案建议。对于四类桥梁须提出作特殊检测计划报告；对于难以确定损坏原因和程度的，应作出继续观察或提出特殊检测计划报告。报告应对提出检测原因和损坏部位作详细说明，连同“桥梁技术现状评定表”一起上报。

第十九条  桥梁特殊检测通常按照协议（合同）交由桥梁检测中心（或具有这种能力的科研设计单位、工程咨询机构、组织）执行。

第二十条  桥梁特殊检测系指采用仪器、设备等特殊手段和科学方法分析桥梁病害的确切原因和程度，确定桥梁的技术状态，以采取相应的加固、改造措施。一般在下列四种情况下作特殊检测：

1.在地震、洪水、滑坡、超重车辆行驶、行船或重大漂浮物撞击之后；

2.决定对单一的桥梁进行改造、加固之前；

3.桥梁定期检查难以判明损坏原因、程度及整座桥的技术状况时；

4.桥梁技术状况在四类者；

5.超出使用年限的桥梁。

第二十一条  进行特殊检测前，负责检测的部门应充分收集资料，包括计算书、竣工图、材料试验报告、施工记录、历次桥梁定期检查和特殊检查报告等。专职桥梁养护工程师应给予必要的协助。

第二十二条  特殊检测项目一般有：

1.上述第1、2种情况检测的项目（见表五）

表五

|  | 洪水 | 滑坡 | 地震 | 超重车行驶（改造前） | 撞击 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 部 | 栏杆损坏桥体部位移和损坏落梁、排水设施失效 | 因桥台推出而压屈 | 浇梁、支座损坏、错位 | 梁、拱、桥面板裂缝、支座损坏、承载力测定 | 被撞击构件及联系部位破坏、支座破坏 |
| 下 部 | 因冲刷而产生的沉陷和倾斜 | 桥台推出胸墙破坏 | 沉陷、倾斜位移、圬工破坏、抗震礅破坏 | 礅台裂缝、深陷 | 礅台位移 |

2.上述第3、4、5种情况检测的项目和方法：

（1）结构验算、水文验算；

（2）静载、动载试验；

（3）用精密仪器对病害进行现场调查和实验室分析；

①混凝土裂缝外观及显微调查、混凝土碳化鉴定、氯化试验、湿度调查、强度测试、结构分析；

②钢筋位置、锈蚀状态调查；

③预应力钢筋现状及灌浆管道状况、空隙情况调查；

④桥面防水层状况调查；

⑤桥面铺装状况调查。

第二十三条  桥梁的特殊检测，应在主管部门与负责检测的单位签订特殊检查合同（协议）后进行，其内容包括：

1.特殊检测的工作项目和成果；

2.完成的期限；

3.特殊检测中双方应负的职责、义务。

第二十四条  负责特殊检测的单位应按规定的时间完成检测任务，并作出检测报告，检测报告的项目和内容：

1.概述检测的一般情况，包括桥梁的基本情况、检查的组织、时间、背景、工作过程等。

2.目前桥梁技术状况的描述，包括现场调查、检测方法、记录以及实验室试验过程、方法、结果，桥梁技术状况类别等。

3.详细叙述检测部位损坏原因和程度，以及改造、加固方法，并对结构部件和总体提出改造的建议方案。

第二十五条  特殊检测工作由区主管部门专职桥梁养护工程师负责协调监督，并对特殊检查报告进行审查核定。

第二十六条  受控桥梁经鉴定承载能力达不到原设计标准的，桥梁主管部门应当采取以下措施：

1.及时调整限载标志。

2.进行相应的维修、加固或改造。

第二十七条  受控桥梁经鉴定认定为危桥的，桥梁主管部门应当进行以下应急处置：

1.先行设置禁止通行的标志，同时通知公安交通管理部门予以配合，封闭交通。

2.及时向区人民政府报告。

3.及时进行修复、加固和改造。

第四章	桥梁检测和养护维修技术档案管理制度

第二十八条  乡镇、街道（分区）级管理机构应建立专门的桥梁技术档案，内容包括：

1.桥梁基本状况卡片（略）；

2.历次桥梁大、中修工程施工原始记录和竣工图表以及验收报告；

3.历次桥梁经常性检查表。

第二十九条  区级管理机构应建立专门的桥梁技术档案室，由专职桥梁养护工程师负责管理。档案资料包括：

1.桥梁基本状况卡片（同第二十八条1 款）；

2.桥梁设计图、竣工图及竣工验收报告；

3.隐蔽工程施工检验报告，材料试验报告、工程质量监理报告；

4.历次桥梁定期检查报告，桥梁技术现状评定表；

5.历次桥梁大、中修设计图纸和验收报告；

6.历次桥梁特别检查报告；

7.历次桥梁改善、加固工程施工图纸、施工监理报告、竣工图验收报告；

8.桥梁的历史、地质水文情况；

9.历年遭受地震、水毁、滑坡、泥石流、超重车辆行驶影响、损害情况。

第五章	资金筹措

第三十条  乡镇、街道（分区）管理机构按桥梁检测和养护维修年度计划向乡镇、街道（分区）政府申请年度桥梁检测和养护维修专项资金，报区主管部门备案。

第三十一条  区主管部门按桥梁检测和养护维修年度计划向区人民政府申请年度桥梁检测和养护维修专项资金。

第六章	其他

第三十二条  列入文物保护的桥梁的检测和养护维修，还应符合《文物保护法》的有关规定。

第三十三条  在受控桥梁施工控制范围内从事河道疏浚、挖掘、打桩、地下管道顶进、爆破等作业的单位和个人，在取得施工许可证前应当先经区人民政府主管部门同意，并与桥梁的产权人签订保护协议，采取保护措施后，方可施工。

第三十四条  超限机动车辆、履带车、铁轮车等需经过受控桥梁的，报区主管部门审批同意，并采取相应技术措施后，方可通行。

第三十五条  在受控桥梁上架设各种市政管线、电力线、电信线等，报区主管部门审批前，应当先经原设计单位提出技术安全意见后，方可实施。

第三十六条  在受控桥梁上设置大型广告、悬挂物等辅助物的，应当出具相应的风载、荷载实验报告以及原设计单位的技术安全意见，报区主管部门审批同意，并采取相应技术措施后，方可实施。

第三十七条  本《办法》自发布之日起施行。